三    亚    市    建    设    工    程

施工现场文明施工标准化实施指南

三亚市住房和城乡建设局  中共三亚市委宣传部

前    言

为进一步提升我市建筑工地文明施工标准化水平，加强我市建设工程文明施工管理水平，优化美化城乡风貌，打造建筑工地新形象，依据《海南省住建厅关于促进我省建筑工地安全文明施工标准化管理的实施意见》（琼建质【2018】215号），严格落实工地周边围挡100%、施工便道硬化100%、裸土及物料堆放覆盖100%、土石方开挖和拆除工程湿法作业100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%等“六个100%”。制定了本实施指南。

2021 年 6月22 日

# 第一章 工地围挡100%

严格落实工地周边围挡100%、施工便道硬化100%、裸土及物料堆放覆盖100%、土石方开挖和拆除工程湿法作业100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%等“六个100%”。

### 一、围挡高度：施工现场应设置封闭围挡，须沿工地四周连续进行，不能有缺口。

1、房屋建筑工程：一般路段围挡高度不得低于1.8 m，市区主要路段和市容景观道路、机场、码头、车站、广场以及省市重点工程项目周边的工地围挡的高度不得低于2.5 m。

2、市政基础设施工程：围挡高度不得低于1.8 m。

二、材料要求：应使用砌体、预制挡板。

三、安全性：砌体围挡应根据项目地基基础情况具体设计，设置构造柱和圈梁，具备抗

12 级台风标准；临街围挡、市政工程应设置反光警示标志。

四、美观性：围挡应及时维护，以确保墙体顺直、整洁美观。砌体围挡砌筑完成后应内外抹灰；围挡应模数化制定标准间距（如模数取1.5 米，柱间距为其整数倍），不超过5 米设置一砖柱，柱顶应做造型并设置节能灯；砌体围挡墙脚高300-500mm，主干道墙脚贴石材或仿石材涂料（多彩涂料真石漆）。

五、图牌设置：大门口围挡两侧应按要求设置相关图片，包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图、建筑节能信息公示牌、海南省建筑工程施工现场农民工维权告示牌、施工现场防扬尘公示牌。

六、宣传内容：工地围挡应反映当代精神风貌，紧贴实际，集中展示海南特色建筑、名胜古迹、花鸟景观和创文巩卫公益宣传标语的内容。

七、降尘措施：沿工地围挡、基坑周边、塔吊（或脚手架）等污染源重点部位布设扬尘自动喷雾系统；当临时围挡、脚手架和塔吊已拆除，无法布设扬尘自动喷雾系统时，采用雾炮机或洒水等降尘措施控制施工现场扬尘。

房屋建筑工程砌体围挡

房屋建筑工程砌体围挡

市政基础设施等工程预制可移动围挡

# 第二章 施工便道硬化100%

施工现场主要场地、施工便道、出入口、材料堆放区和加工区、生活区等区域应当进行混凝土硬化处理。施工现场应当根据项目场地平面形状特点设置不少于一条环状或一条贯穿主要施工区域的施工便道,并安排专人定期洒水清洁。鼓励施工场地市政先行，永临结合，施工便道与项目永久性交通要道相结合，达到资源节约、文明绿色施工的要求。

# 第三章 裸土及物料堆放覆盖100%

施工区域空置地面严禁裸露，应当采取绿化或网、膜覆盖等措施，鼓励项目对裸露地面结合景观设计种植各类绿化苗木。闲置未开发的建设用地，建设单位应当对其裸露地面进行绿化或者遮盖。材料堆放有序，分类存放。

# 第四章 土石方开挖湿法作业100%

施工现场应当根据工程进度情况，对易产生扬尘的部位采取清扫、洒水、喷淋、覆盖、绿化等方式进行降尘处理。喷雾、喷淋降尘设施应当分布均匀，喷雾能有效覆盖防尘区域。基坑开挖及基坑施工回填期间，严格采用定期洒水、雾炮、塔吊喷淋、防尘网覆盖等多措施进行降尘。施工项目应当按有关规定安装视频监控系统以及扬尘噪音在线监测设施，施工期间正常开启使用，并与省级平台联网。

# 第五章 出入车辆冲洗100%

施工现场出入口应当设置车辆冲洗平台，配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施，鼓励项目安装全自动洗轮机，车辆出场必须将车轮、车身清洗干净，方可离开施工现场。市政基础设施项目，可结合工程实际施工情况设置固定式冲洗平台、临时冲洗平台或冲洗措施，但均应确保发挥作用。施工现场出入口应当安装视频监控，并能清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆车牌号码，视频监控录像现场存储时间不少于30天。

# 第六章 渣土车辆密闭运输100%

建设工程渣土运输应当采用经公安交警、交通运输、城市管理等部门核准的运输单位及车辆。渣土运输车辆应当保证车体干净号牌清晰，采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无扬尘、无滴水要求,否则一律不得上路。所有渣土运输车辆须按规定的时间、地点、线路运输和装卸。

# 第七章 完善工作保障机制

一、运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，加强监管，严格执行，督促工地一一落实。

二、对现场文明施工标准化管理成效突出的项目，给予通报表扬，按规定给予相关企业和人员诚信加分。

三、对于思想不重视、措施落实不到位的施工单位，我局将函送告知市综合执法局处罚，处罚结束还未整改到位的，取消文明工地和优质工程评选资格，并将施工单位、监理单位和个人列入企业不良行为记录，并通过全省房屋建筑市政工程全过程监管平台，向社会公布，限制参与招投标活动。

四、对建设单位未按合约及时支付工程款或安全文明施工措施费，责令限期改正，逾期未改正的，视为安全文明生产措施不落实，将建设单位及其股东记入诚信“黑名单”。对施工单位及其项目部未按规定使用安全文明施工措施费或施工现场安全文明施工标准化措施不达标的，责令限期改正，逾期未改正的责令停止施工。

# Text boxes

三亚市住房和城乡建设局  中共三亚市委宣传部

三亚市建设工程

施工现场文明施工标准化实施指南